# Ondas Electromagnéticas

## Generación de las ondas:

Las ondas electromagnéticas ocurren como consecuencia de dos efectos:

- Un campo magnético variable genera un campo eléctrico.

- Un campo eléctrico variable produce un campo magnético.

Las fuentes de radiación electromagnética son cargas eléctricas aceleradas, es decir que cambian con el tiempo su velocidad de movimiento. Pueden generarse por ejemplo en una antena de radio en la que se estén produciendo corrientes eléctrica variables (corriente alterna).

## Parámetros característicos de una onda:

Los parámetros que definen una onda son; Periodo, frecuencia y  longitud de onda, los cuales están relacionados entre sí.

- Periodo: tiempo que tarda una onda en recorrer un ciclo, es decir, el tiempo necesario para que el valor de la señal se repita. (T=segs/ciclo).

- Frecuencia: número de ciclos por segundo. = ciclos/seg.

- Longitud de onda: es el espacio recorrido por una onda en un tiempo igual a un periodo.

## Ecuaciones que relacionan dichos parámetros:

Si observamos las definiciones de periodo y frecuencia, podemos apreciar que ambas magnitudes son inversas (sólo es necesario observar las unidades de ambas) por lo que ya tenemos nuestra primera ecuación electromagnética:

Por otra parte hemos definido la longitud de onda como el espacio recorrido por la onda en un ciclo, sabemos que las ondas viajan a la velocidad de la luz (C=300.000 m/seg.). Luego, si una onda tarda un tiempo T en recorrer un ciclo y cada segundo que pasa recorre 300.000 m, el espacio recorrido en un tiempo T será :

## Actividades sobre ondas:

  - Observa las siguientes ondas y determina para cada una de ellas los siguientes parámetros; amplitud y periodo. Calcula también la frecuencia y longitud de onda.

  - Calcula la longitud de onda de una onda de 93 MHz (emisora FM) y la de una onda de frecuencia 300 KHz (emisora AM). Según lo calculado; ¿qué ocurre cuanto mayor es la frecuencia de una onda?.

  - Calcula la longitud de onda de una onda electromagnética de frecuencia 900 Mhz (las utilizadas en la telefonía móvil).